## Le câblage du robot
( en s’aidant du schéma a la fin du document )
Branchement du clavier sur le port A0 (détacher un groupe de 3 fils):
- Brancher un fil entre la broche VCC du clavier et la broche V de l'Arduino
- Brancher un fil entre la broche GND du clavier et la broche G de l'Arduino
- Brancher un fil entre la broche Out du clavier et la broche S de l'Arduino
Branchement de l'écran LCD sur une des ligne I2C (détacher un groupe de 4 fils):
- Brancher un fil entre la broche GND de l'écran et la broche GND la ligne I2C choisie
- Brancher un fil entre la broche VCC de l'écran et la broche 5V la ligne I2C choisie
- Brancher un fil entre la broche SDA de l'écran et la broche SDA la ligne I2C choisie
- Brancher un fil entre la broche SCL de l'écran et la broche *SCL la ligne I2C choisie
Branchement des cartes de contrôle des moteurs pas-à-pas :
- Moteur roue droite sur les ports 4, 5, 6 et 7 de l'Arduino (détacher un groupe de 4 fils pour les broches IN et un groupe de 2 fils pour les broches - et +):
  - Brancher un fil entre la broche IN1 du contrôleur et la broche S du port 4 de l'Arduino
  - Brancher un fil entre la broche IN2 du contrôleur et la broche S du port 5 de l'Arduino
  - Brancher un fil entre la broche IN3 du contrôleur et la broche S du port 6 de l'Arduino
  - Brancher un fil entre la broche IN4 du contrôleur et la broche S du port 7 de l'Arduino
  - Brancher un fil entre la broche - du contrôleur et la broche G du port 7 de l'Arduino
  - Brancher un fil entre la broche + du contrôleur et la broche V du port 7 de l'Arduino
- Moteur roue gauche sur les ports 8, 9, 10 et 11 de l'Arduino (détacher un groupe de 4 fils pour les broches IN et un groupe de 2 fils pour les broches - et +):
  - Brancher un fil entre la broche IN1 du contrôleur et la broche S du port 8 de l'Arduino
  - Brancher un fil entre la broche IN2 du contrôleur et la broche S du port 9 de l'Arduino
  - Brancher un fil entre la broche IN3 du contrôleur et la broche S du port 10 de l'Arduino
  - Brancher un fil entre la broche IN4 du contrôleur et la broche S du port 11 de l'Arduino
  - Brancher un fil entre la broche - du contrôleur et la broche G du port 10 de l'Arduino
  - Brancher un fil entre la broche + du contrôleur et la broche V du port 11 de l'Arduino
Brancher les moteurs pas-à-pas sur les contrôleurs. Marquer les moteurs droite et gauche afin de les différencier facilement lors du montage final.

Branchement du servo-moteur sur le port 3 : brancher le câble de sorte que le fil marron soit sur la broche G du port 3, le fil rouge sur la broche V et le fil orange sur la broche S
Branchement du module Bluetooth :
- Brancher le cable de l'interrupteur (détacher un groupe de 2 fils):
  - Brancher une extrémité de l'interrupteur de manière à ce que le fil noir soit en face de la broche G du port 12 de l'Arduino et la broche V du port 12 de l'Arduino en face du fil rouge de l'interrupteur
  - Brancher l'autre extrémité de l'interrupteur de manière à ce que le fil noir soit en face de la broche GND du module Bluetooth et le fil rouge en face de la broche +5V
- Brancher le module à l'Arduino (détacher un groupe de 2 fils) :
  - Brancher un fil entre la broche RX du module Bluetooth et la broche S du port 13 de l'Arduino
  - Brancher un fil entre la broche TX du module Bluetooth et la broche S du port 12 de l'Arduino